## Slide 1
CONTENTS
개발
개요
To-do
▪ 기간
▪ 참조 자료
▪ 환경
▪ 범위
▪ 아이템
  Driver
  Configurator
▪ 개발 인원
▪ 목적
▪ SEMI Standard
▪ SECS?
▪ 개선
▪ 프로젝트

## Slide 2
개요
목 적
상용 Driver 구매비용 절감
SEMI Standard에서 규정한 통신 기술 내재화
반도체/DISPLAY 관련 SEMI 표준을 기반으로 하는 HOST와의 통신 기술 확보
상용 드라이버 사용 시 구현 불가능 추가 가능

## Slide 3
개요
SEMI Standard
SEMI
  Semiconductor Equipment and Materials International(국제 반도체 장비/재료 협회)
  세계 반도체 장비, 재료 산업 및 평판 디스플레이(FPD) 등을 대표하는 세계 유일의 국제 협회
SEMI Standard(Series)
  M : Wafers & Process Control
  MF : Metrology
  T : Traceability
  E : Equipment communications
  A : Backend automation
  S : Safety, Environmental & Energy
  F : Facilities
  C : Chemicals & Gases
  G : Packaging
  3D : 3D Packaging
  D : Flat panel Displays
  MS : MEMS & NEMS

## Slide 4
개요
SECS?
SECS(SEMI Equipment Communications Standard, E Series)
  E4 : SECS-I (SEMI Equipment communications standard 1)
  E5 : SECS-II (SEMI Equipment communications standard 2)
  E30 : GEM (Generic model for communications and control of manufacturing equipment)
  E37 : HSMS (High-Speed SECS Message services)
  E84 : CMS (Specification for Carrier Management)
  E40 : Specification for Processing Management
  E173 : SMN (Specification for XML SECS-II Message Notation)
  etc

## Slide 5
개발
기간
HSMS/SECS Driver(Alpha Version)
  2022.01 ~ 2022.12
Configurator(Alpha Version)
  2022.01 ~ 2022.12
참조 자료
SEMI E005-0699(SECS-II)
SEMI E037-1080(HSMS)

## Slide 6
개발
환경
Visual Studio 2017, 2019, 2022
OS : MS Windows
Framework : Microsoft .Net
Language : C#
Markup Language : XAML
Parameter Format : XML
범위
RS-232C
SECS-I
TCP/IP
HSMS
SECS-II
App(Include GEM)
RS-232C
SECS-I
TCP/IP
HSMS
SECS-II
App(Include GEM)
Layout of CIM SW
Driver scope
1. Driver
2. Configurator
 Runtime시 사용 하는 Parameter Editor

## Slide 7
개발
아이템(Driver)
비동기 TCP/IP 통신 모듈
  Include Active(Client), Passive(Server) mode
  1:1 Single session communication Only (HSMS-SS, E37-1)
HSMS

## Slide 8
개발
아이템(Driver)
SECS-II Item format defined
SECS-II Item Encoder

## Slide 9
개발
아이템(Driver)
Control Message Auto Reply
  Selected request, response
  Deselected request, response
  Link test request, response
  Reject request
    아래 상태에 따라 자동 reject 처리
  Separate request

## Slide 10
개발
아이템(Driver)
Logger
  Logging Format use by SMN(E173, SECS-II Message Notation)
    SMN참조 및 간소한 Logging 방식(Storage, Performance 고려)
System Error Auto Reply
  S9F1 : Unrecognized Device ID (UDN)
  S9F3 : Unrecognized Stream Type (USN)
  S9F5 : Unrecognized Function Type (UFN)
  S9F7 : Illegal Data (IDN)
  S9F9 : Transaction Timer Timeout (TTN)
  S9F11 : Data Too Long (DLN)  No use(S9F7로 대응)
  S9F13 : Conversation Timeout (CTN)  No use(App Level에서 구현)

## Slide 11
개발
아이템(Driver)
Code Structure
비동기 소켓 모듈
HSMS 모듈
HSMS/SECS-II 관련 기능
Event Logger

## Slide 12
개발
아이템(Configurator)
File Manager
  File형식의 Parameter 저장, 생성, 삭제 기능
HSMS Editor
  Device ID, 모드, 타입, TCP/IP등 통신관련 Parameter 편집
Timeout Editor
  HSMS 관련 Timeout기능의 편집
System Error Editor
  SECS-II 관련 Stream 9계열의 자동 송신 여부 관련 편집
Log Editor
  Log형태(Binary, ASCII), Path, Keep days등 관련 내용 편집
SML Editor
  SECS-II Message의 Define을 위한 편집

## Slide 13
개발
아이템(Configurator)
Main UI
.NET WPF 기반 Window Application
Ribbon view 방식의 Interface
타社(Link genesis) UI Modeling

## Slide 14
개발
아이템(Configurator)
File Manager
기본적인 Window Interface로 구현
New : 생성
Save : 저장
Open : 열기
Save As : 다른 이름으로 저장

## Slide 15
개발
아이템(Configurator)
HSMS Editor
TCP/IP 관련 Parameter
Active mode에 대한 flag
Host / EQ에 대한 flag
SML Path

## Slide 16
개발
아이템(Configurator)
Timeout Editor
HSMS 통신에서 각 Transaction간 필요한 Timeout 시간을 지정

## Slide 17
개발
아이템(Configurator)
System Error Editor
각 System Error에 대한 Auto reply 기능의 On/Off 기능

## Slide 18
개발
아이템(Configurator)
Log Editor
Logging Path 및 저장 기간 등에 대한 Parameter 설정

## Slide 19
개발
아이템(Configurator)
SML Editor
 SECS-II Message 구조 정의 UI

## Slide 20
개발
아이템(Configurator)
Parameter File 사용
Save시 Config 파일, SML 파일 각 1개씩 생성
해당 파일을 Driver에서 Load하여 통신 Parameter 로 사용
Config
SML

## Slide 21
개발
아이템(Configurator)
Code Structure
View models
Views / User Controls
Views / App, Popup Windows

## Slide 22
개발
개발 인원
지형락 책임
  SEMI 관련 문서 분석
  프로그램 구조 설계
  초기 코드 작성 및 통신 테스트 완료
비공개
  Performance 개선
  Simulation test 진행
  Server Level에서 1대 다수 연결 테스트 진행 및 Performance Checking
비공개
  Configurator 개발

## Slide 23
To-do
개선
Simulation Test
  EQ↔CIM↔SERVER↔CLIENT 지속 TEST
지속적 Bug Fix / Enhancement, Improving
  타사 기능 참조 필요
  내부 테스트 시 필요 기능 List up